Регламент соревнований
СЛАЛОМ ПО ЛИНИИ
1.0 от 21.06.2009 г.
Идея соревнования и регламент: myROBOT.ru

1. Условия состязания

- За наиболее короткое время робот должен пройти трассу, обозначенную черной линией, от места старта до места финиша, обходя препятствия-кегли, расположенные на линии.

- Первое препятствие-кеглю робот должен обойти с левой стороны и далее обходить кегли попеременно с правой и с левой сторон (принцип классического слалома).

- На прохождение дистанции дается максимум 3 минуты.

- В конце дистанции на трассе могут быть установлены ворота, через которые роботу необходимо пройти.

- За столкновение с кеглями или "срезание" маршрута роботу начисляются штрафные очки.

- Во время проведения состязания участники команд не должны касаться роботов.

2. Трасса
Полигон и линия

- Цвет полигона - белый.

- Цвет линии – черный.

- Ширина линии - 50 мм.

- Минимальный радиус кривизны линии – 300 мм.

Примечание: состязание слалом по линии будет проходить на поле от состязания «Дорога-2», баночки будут стоять на белых квадратиках.

Кегли

- Количество кеглей на трассе - не менее 4 шт.

- Минимальное расстояние между кеглями - 75 см.

- Кегли представляют собой жестяные цилиндры и изготовлены из пустых стандартных жестяных банок, использующихся для напитков (330 мл).

- Кегля обтягивается белым ватманом или бумагой.

- Диаметр кегли - 70 мм.

- Высота кегли - 120 мм.

- Вес кегли - не более 50 гр.

Ворота

- Ширина ворот не менее 75 см.

- Ворота могут представлять собой простую разметку на полигоне в виде небольших прямоугольников светлого цвета либо представлять собой конструкцию из тонких планок черного цвета (не более 1 см толщиной).

3. Робот

- Максимальная ширина робота - 40 см, длина - 40 см.

- Вес робота не должен превышать 10 кг.

- Робот должен быть автономным.

4. Правила отбора победителя

- На прохождение дистанции каждой команде дается не менее двух попыток (точное число определяется судейской коллегией в день проведения соревнований).

- В зачет принимается лучший результат.

- Если робот во время прохождения дистанции потеряет линию более чем на 10 секунд (в течение 10 секунд робот ни разу не окажется над линией), то попытка не засчитывается.

- Если робот собьет или сдвинет кеглю более чем на 5 см, ему засчитываются штрафные очки за каждую сбитую или сдвинутую кеглю (1 штрафное очко за сдвинутую кеглю, 2 штрафных очка за сбитую кеглю).

- За нарушение порядка прохождения (срезание или пропуск кеглей) роботу засчитывается 3 штрафных очка (за каждое нарушение порядка прохождения).

- В случае, если робот не прошел через финишные ворота в конце трассы, попытка не засчитывается.

- Победителем объявляется команда, потратившая на преодоление дистанции наименьшее время. При этом в первую очередь рассматриваются результаты команд, получивших наименьшее количество штрафных очков.